附件三：采购要求及清单

1、项目名称：湖北东风汽车技师学院数控技术系计算机房布线项目

2、项目需求单位：湖北东风汽车技师学院

3、采购要求及清单表：

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交换机 | 华三 | S5024PV5-EI | 24*10/100/1000Base-T以太网端口，4*1000 Base-X SFP光口。交换容量：336Gbps，包转发：92Mpps | 3台 |
| 2 | 光模块 | 国产 | SFP-GE-LX-SM1310 | 千兆单模双仟光模块 | 4个 |
| 3 | 音响 | ITC | T-250BG （含蓝牙话筒1个） | 产品介绍 适用于普通教室、多媒体教室、办公室、会议室等场所的节目播放及本地广播。 产品特点 1.专业一体化壁挂式设计，精致美观，工艺考究，尽显高档气质。 2.设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计；采用高速工业级芯片，启动时间小于1s。 3.内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议，实现网络化传输16位CD音质的音频信号。 4.内置2×30W（MAX）功率放大器模块，音质细腻，功率强劲，具有网络功率选择，支持左右声道音量、平衡调节。 5.内置模拟音频信号备份模块，支持定压100V信号输入，当设备检测到网络无信号输入时（包括断网、断电状态），自动切换输入定压信号。 6.内置2.4G无线音频模块，传输频率：2.40MHz—2.53MHz，高保真、抗干扰性好。为行业内最高64K @16bit×2, 具有HDCD音质效果，音质最佳。声音延迟（＜0.5ms)。响应频率：80Hz—16KHz。 7.2.4G麦克风音量支持音量调节调节功能 8.实现加密传输，接收器支持自动扫频功能，轻松避开干扰。 9.充电功能，带充电管理，支持边充电边工作，充电用MicroUSB口，通用手机充电器。 10.1路线路（AUX）和1路话筒（MIC）输入接口，具有独立的音量和高低音调节，并支持断网寻呼功能。 11.内置音频处理电路，支持多路信号放大、混音，支持3级音频信号优先管理。 12.支持1000级自定义音频优先级默音控制，系统中的各种任务优先等级可以自由设定。 13.支持PSTN电话广播，支持短信语音广播。 14.支持手机WIFI点播，支持无线遥控器点播。 15.支持服务器统一授权操作管理功能，统一配置管理用户及密码。 16.支持数字音频时光流逝的断点播放功能，确保广播同步效果。 17.支持自动搜索IP地址并修改，支持广播系统对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度。 18.支持DHCP，兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G、组播、单播等任意网络结构。 19.支持新配置注册智能语音提示功能。 20.支持ESD保护，内置网络隔离防雷处理电路。 21.1路PC机下载IP地址串口，用于修改网络解码模块IP地址。 22.数字化产品，扩容方便，不受地理位置限制，无需增加机房管理设备，采用共网免线路施工的设计理念，安装简便。 技术参数 1.网络接口：标准RJ45输入 2.支持协议：TCP/IP，UDP，IGMP（组播） 3.音频格式：MP3 4.采样率：8KHz～48KHz 5.传输速率：100Mbps 6.音频模式：16位CD音质 7.输出频率：80Hz～16KHz 8.谐波失真：≤1% 9.信噪比：＞70dB 10.辅助线路输入电平：350mV工业标准接线端子 11.MIC 输入灵敏度：5mV 12.模块频率：2.40MHz—2.53MHz 13.模块配对：自动 14.模块配对距离：≤3米 15.环境温度：5℃～40℃ 16.环境湿度：20%～80%相对湿度，无结露 17.功耗：≤70W 18.输入电源：～190-240V 50-60Hz 19.尺寸：245 x 162 x 182mm 20.重量：5.4Kg | 2台 |
| 4 | 安普网线 | 国产 | 六类 | 国标0.57 | 5箱 |
| 5 | 红旗电线 | 国产 | 国标 | 4平方电线 | 6卷 |
| 6 | 红旗电线） | 国产 | 国标 | 2.5平方电线 | 6卷 |
| 7 | 20线管 | 国产 | 国标 | 20线管 | 50根 |
| 8 | 40线槽 | 国产 | 国标 | 40线槽 | 10根 |
| 9 | 80线槽 | 国产 | 国标 | 80线槽 | 17根 |
| 10 | 一舟水晶头 | 国产 | 国标 | 六类水晶头 | 2盒 |
| 11 | 公牛16A插座 | 国产 | 国标 | 空调16A插座 | 2个 |
| 12 | 公牛插座 | 公牛 | 国标 | 公牛插座4插带开关 | 29个 |
| 13 | 公牛开关 | 公牛 | 国标 | 公牛灯光双控开关 | 2个 |
| 14 | 图腾网络机柜 | 国产 | 国标 | 1.2米网络机柜 | 1台 |
| 15 | 主电缆 | 国产 | 国标 | 红旗RVV5*10 | 80米 |
| 16 | 配电箱 | 国产 | 国标 | 配电箱含空开，漏电保护等 | 1套 |
| 17 | 音频线 | 国产 | 国标 | 国产音频线 | 150米 |
| 18 | 直播课堂 | 希沃 | 希 沃VC10T+AC20+V1.0（需提供具有CNAS标识的检测报告复印件并加盖厂家公章） | 4K教师摄像机 1)镜头水平视场角≥40° 2)一体化集成设计，支持4K超高清，最大可提供4K图像编码输出，同时向下兼容1080p，720p等分辨率。 3)内置图像识别跟踪算法，无需物理转动，即可实现平滑自然的跟踪效果，避免干扰课堂教学。 4)全景画面支持畸变矫正功能。 5)全景画面与特写画面必须采用相同图像传感器和图像处理器，确保两者图像输出亮度、颜色、风格等保持一致。 6)整机接口:≥1路RJ45，≥1路SDI，≥1路Line In，≥1路USB，≥1路RS485。 7)支持POE有线网络供电，只需要1路网线，即可实现供电及信号传输，支持同时输出特写和全景等多路画面。 8)传感器尺寸：≥CMOS 1/2.8英寸。 9)传感器有效像素≥846万。 远程互动助手 1.软件应支持微信扫码登录，无需输入帐号密码即可实现登录，用户可便捷、快速进入互动课堂。 2.互动课堂连接支持按键拨号形式，可直接拨号呼叫，账号为11位手机号码，充分考虑用户的日常使用习惯，无需额外学习即可快速掌握使用方法。 3.电脑外接HDMI线并处于扩展模式下，支持控制扩展屏的显示画面，并支持一键收齐互动分屏。 4.授课过程中，可实时显示授课端及参与互动的听课端画面，用户可实时查看授课端的拍摄效果，及听课端的实时状态。 5.授课过程中提供工具窗口，支持用户切换画面，调出互动工具；工具窗口可切换为迷你模式，以悬浮工具条形式显示，可置于授课课件上方。 6.课件悬浮工具条支持多种布局选择，至少支持2种布局方式，可自由选择课件翻页方式。 7.授课过程中，老师只需在悬浮工具条上单击听课用户名，即可与该教室实时连麦对讲，实现异地互动。 8.支持听课端可观看授课端画面。在同一界面中，还可选择展示或隐藏本地教室画面，满足用户多场景使用需求。 9.可查看参与互动的教室的网络连接情况，了解彼此的设备网络环境。 10.支持授课过程中老师任意放大某一端的画面，进行全屏显示。 11.板书同步：授课过程中支持用户调起白板工具，在大屏上进行板书，板书内容将在听课端实时同步；且支持听课端在大屏上板书，反向实时同步至授课端及其他听课端。 12.书写笔迹支持至少3种不同粗细选择，12种不同颜色选择。 13.默认颜色：系统智能分配授课端及不同听课端的默认笔迹颜色，学生可区分不同教室板书内容。 14.云课件：支持用户在线打开云课件列表，无需下载至本地，即可在线打开云课件进行展示及讲授。 15.课堂活动：支持用户在云课件中进行远程同步课堂游戏，异地教室的学生可同时在大屏上进行知识竞赛，以左右分屏形式实现两个教室的学生同台竞争。 16.拍照上传：支持在授课端及听课端生成拍照上传二维码，使用手机微信扫码后，可实时上传学生作业、试卷内容至大屏，授课端及听课端同步显示照片内容，且分别支持授课端与听课端的师生对照片进行拖动、放大、批注操作，实现远程讲评。 17.画板同步：授课过程中支持用户调起画板工具，提供不少于4种书写工具和14种基础颜色；提供调色板功能，可选择任意基础颜色进行混合产生新的颜色；画板工具中所有功能均可在授课端及听课端同步操作，且可同时独立调色，互不干扰。 18.乐器同步：授课过程中支持用户调起乐器工具，提供虚拟键盘，不少于36个 琴键，授课端弹奏的内容可同步到所有听课端；听课端也可弹奏并反向同步到所有授课端和听课端。 19. 支持互动课堂中可对本地班级、听课班级中表现好的班级发送点评奖励，每堂课可统计各班点评总分，并在课上一键展示最高得分的班级进行表扬。 20.提供不少于9个学科工具，支持语文、数学、英语、美术、地理等学科使用。 21.请求发言：支持听课端一键主动请求发言，请求后在授课端进行提示，授课端可选择接受或拒绝，不影响正常授课。 波束麦克风套 1.音频主控必须为国产IC芯片； 2.频响范围20Hz~20kHz； 3.信噪比≥65dB； 4.声压级≥132dBspl（10%THD@1Khz）； 5.线性输入接口≥2； 6.线性输出接口≥2； 7.麦克风输入接口≥2； 8.USB音频通道数量≥2； 9.应具备工作模式指示功能，工作模式灯数量≥4； 10.应标配麦克风支架，支架长度≥1m； 11.应能够通过网线实现麦克风供电、音频信号传输、参数调整； 12.麦克风应支持TypeC接口，数量≥1； 13.麦克风内置传感器数量应≥6； | 1套 |
| 19 | 空调支架 | 格力 | 大三匹 |  | 2副 |
| 20 | 辅材 | 国产 |  | 钢槽，自攻钉，扎带软管，打标纸等 | 1项 |
| 21 | 人工费 |  |  | 综合布线人工 | 1项 |